附件1：物资包件划分一览表

| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 标书售价（元） | 到货时间和地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QYBD-1 | 阻抗匹配平衡牵引变压器 | 63MVA 110±2×2.5%/27.5kV | 台 | 4 | 1、生产企业注册资金不少于1亿元（含）人民币； 2、投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 2000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  |  | 50MVA 110±2×2.5%/27.5kV | 台 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40MVA 110±2×2.5%/27.5kV | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | QYBD-2 | 三极SF6断路器 | 110kV 1250A | 台 | 12 | 1、生产企业注册资本金不少于2000万元人民币； 2、投标物资须具有国际或国内权威检测机构的产品质量检验报告（外文版本的须翻译成中文）； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 4、不接受联合体投标。 | 1000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
| 3 | QYBD-3 | 110kV三极电动隔离开关(带接地刀) | 110kV 1250A | 台 | 12 | 1、生产企业注册资金不少于1000万元（含）人民币； 2、投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，且至少有一条客专供货数量不少于50台，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 1000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  | 110kV三极电动隔离开关 | 110kV 1250A | 台 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 110kV三极手动隔离开关 | 110kV 1250A | 台 | 42 |  |  |  |  |
| 4 | QYBD-4 | 27.5kV户外电动隔离开关 | 27.5kV 1250A 单极 | 台 | 36 | 1、生产企业注册资本金不少于1000万元人民币； 2、投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 2000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  | 27.5kV户外手动隔离开关 | 27.5kV 1250A 单极 | 台 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 单极电动隔离开关(接触网专业用) | 户外 单极 27.5kV 带电动操作机构 | 台 | 225 |  |  |  |  |
| 5 | QYBD-5 | 电流互感器（油浸式）（与既有匹配） | 110kV 2×700/1A 2×400/1A 5P20/5P20/5P20/5P20/0.5/0.5/0.2S | 台 | 12 | 1、生产企业注册资金不少于2000万元（含）人民币； 2、投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 2000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  | 电流互感器（油浸式） | 110kV 2×500/1A 2×300/1A 5P20/5P20/5P20/5P20/0.5/0.5/0.2S | 台 | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 电流互感器（油浸式） | 110kV 2×400/1A 2×300/1A 5P20/5P20/5P20/5P20/0.5/0.5/0.2S | 台 | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 电流互感器（与既有匹配） | 27.5kV 2000/1A 5P20/5P20 | 台 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 电压互感器（油浸式） | 110kV 110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV | 台 | 36 |  |  |  |  |
|  |  | 抽压装置（油浸式） | 110kV 110/√3/0.1/0.1kV | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | QYBD-6 | 110kV避雷器（带监测装置） | 100kV 10kA | 台 | 36 | 1、生产企业注册资金不少于1000万元（含）人民币； 2、投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 2000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  | 27.5kV氧化锌避雷器（带监测装置） | 42kV 10kA | 台 | 84 |  |  |  |  |
|  |  | 氧化锌避雷器(带监测装置，接触网专业用) | 硅橡胶外护套 42kV 10kA,带计数器 | 台 | 639 |  |  |  |  |
| 7 | QYBD-7 | 27.5kV抗雷线圈 | 42kV 10kA | 台 | 24 | 1、生产企业注册资金不少于2000万元（含）人民币； 2、投标物资须具有省部级及以上产品质量监督检验中心出具的产品合格试验或检测报告； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 1000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
| 8 | QYBD-8 | 27.5kV进线柜 | 断路器 27.5kV 2000A 单极 电流互感器 27.5kV 1600/1A 5P20/5P20 避雷器 42kV 10kA | 面 | 24 | 1、生产企业注册资本金不少于3000万元人民币； 2、投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 3000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  | 27.5kV馈线柜 | 断路器 27.5kV 1250A 单极 隔离开关 27.5kV 1250A 单极 电流互感器 27.5kV 800-1250/1A 0.5/5P20 | 面 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 27.5kV备用柜 | 断路器 27.5kV 1250A 单极 电流互感器 27.5kV 800-1250/1A 0.5/5P20 | 面 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 27.5kV旁隔柜 | 隔离开关 27.5kV 1250A 避雷器 42kV 10kA | 面 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 27.5kV电压互感器柜 | 电压互感器 27.5kV 27.5/0.1kV 高压熔断器 35kV 0.5 | 面 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 27.5kV分段隔离开关柜 | 隔离开关 27.5kV 2000A 双极 | 面 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 27.5kV分段隔离开关柜 | 隔离开关 27.5kV 2000A 单极 | 面 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 27.5kV所用变压器柜 | 变压器27.5kV/0.4kV 100kVA | 面 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV所用变压器柜 | 变压器10kV/0.4kV 100kVA | 面 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 27.5kV负荷开关柜 | 负荷开关 27.5kV 400A 接地开关 27.5kV 31.5kA 熔断器 35kV 10/3A | 面 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV负荷开关柜 | 负荷开关 10kV 200A 避雷器 17kV 5kA 熔断器 10kV 10/6A | 面 | 6 |  |  |  |  |
| 9 | QYBD-9 | 牵引变电所综合自动化系统 | 标准（2进四出）直供牵引变电所 | 面 | 30 | 1、生产企业注册资本金不少于3000万元人民币； 2、投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告； 3、投标物资须具有近三年时速250km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 3000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  | 计量屏（牵引变电所） | 含计量表、负控终端、失压计时、远程抄表等计量设备 | 面 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 电能质量监测仪 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 安全监控系统： |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 安全监控系统屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 激光探测器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 被动红外微波双技术探测器 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 离子感烟探测器 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 风速传感器WS |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃破碎探测器 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 温湿探测器 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 蜂鸣器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 水浸探测器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | QYBD-10 | 交流系统 |  | 面 | 12 | 1、生产企业注册资金不少于1000万元（含）人民币； 2、投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 1000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  | 直流系统 |  | 面 | 18 |  |  |  |  |
| 11 | QYBD-11 | 电力调度控制台 |  | 座 | 1 | 1、生产企业注册资本金不少于1000万元人民币； 2、投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 1000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
| 12 | QYBD-12 | 牵引供电所亭网开关控制屏 |  | 套 | 19 | 1、生产企业注册资本金不少于1000万元人民币； 2、投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告； 3、投标物资须具有近三年时速250km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 2000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  | 车站及区间网开关控制屏 |  | 套 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 当地测控单元（光纤） |  | 套 | 189 |  |  |  |  |
|  |  | 浪涌保护端子箱 |  | 个 | 77 |  |  |  |  |
| 13 | QYBD-13 | 箱式分区所（标准四回进线） | 含断路器、电动隔离开关、负荷开关、流互、压互、变压器、控制部分等设备综合自动化、避雷器 | 座 | 7 | 1、生产企业注册资本金不少于5000万元人民币； 2、投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 3000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  | 箱式开闭所（两进两出） | 含断路器、电动隔离开关、负荷开关、流互、压互、变压器、控制部分等设备综合自动化、避雷器 | 座 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 箱式开关站（两进两出） | 含断路器、电动隔离开关、负荷开关、流互、压互、变压器、控制部分等设备综合自动化、避雷器 | 座 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | JCW-1 | 铝包钢芯铝绞线 | JL/ LB1A-63-10-6/1 | 条公里 | 42.053 | 1、生产企业注册资本金不少于5000万元人民币； 2、投标物资须具有有效的中铁检验认证中心（或原铁道部产品质量监督检验中心）的质量检验报告； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电〔2012〕32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 3000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  |  | JL/ LB1A-200/30-26/7 | 条公里 | 498.033 |  |  |  |  |
|  |  |  | JL/ LB1A-250/40-26/7 | 条公里 | 240.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | JL/ LB1A-300/50-26/7 | 条公里 | 16.02 |  |  |  |  |
|  |  |  | JL/ LB1A-250/40-26/7 | 条公里 | 35.95 |  |  |  |  |
| 15 | JCW-2 | 防污型悬式绝缘子 | 绝缘泄露距离：1400mm, | 个 | 4500 | 1、生产企业注册资本金不少于2000万元人民币； 2、投标物资须具有满足本线路设计时速要求的行政许可证书和CRCC认证证书； 3、投标物资具有投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告和2013年以来中铁产品检验认证中心（原铁道部产品质量监督检验中心）的产品质量检验报告； 4、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同（含物资供货清单）和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 5、不接受代理商和联合体投标。 | 2000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  | 棒形瓷绝缘子 | 绝缘泄露距离：1400mm,抗弯强度不小于：12kN | 个 | 8350 |  |  |  |  |
| 16 | JCW-3 | 棒形瓷绝缘子 | 绝缘泄露距离：1400mm,抗弯强度不小于：12kN | 个 | 19190 | 1、生产企业注册资本金不少于2000万元人民币； 2、投标物资须具有满足本线路设计时速要求的行政许可证书和CRCC认证证书； 3、投标物资具有投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告和2013年以来中铁产品检验认证中心（原铁道部产品质量监督检验中心）的产品质量检验报告； 4、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同（含物资供货清单）和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 5、不接受代理商和联合体投标。 | 2000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
| 17 | JCW-4 | 棒形合成绝缘子 | 绝缘泄露距离：1600mm | 个 | 9000 | 1、生产企业注册资本金不少于2000万元人民币； 2、投标物资须具有满足本线路设计时速要求的行政许可证书和CRCC认证证书； 3、投标物资具有投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告和2013年以来中铁产品检验认证中心（原铁道部产品质量监督检验中心）的产品质量检验报告； 4、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同（含物资供货清单）和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 5、不接受代理商和联合体投标。 | 2000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  | 悬式合成绝缘子 | 抗拉强度：160kN 绝缘泄露距离：1600mm | 个 | 600 |  |  |  |  |
|  |  | 悬式合成绝缘子 | 抗拉强度：120kN 绝缘泄露距离：1600mm | 个 | 3200 |  |  |  |  |
| 18 | JCW-5 | 分段绝缘器 | 消弧型 | 台 | 69 | 1、生产企业注册资金不少于500万元人民币； 2、投标物资须具有CRCC认证证书； 3、投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告； 4、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同（含物资供货清单）和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电[2012]32号文要求）； 5、不接受代理商和联合体投标。 | 1000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
| 19 | JCW-6 | 供电线高压电缆 | 27.5KV 300mm²铜芯电缆 | 条公里 | 66.017 | 1、生产企业注册资本金不少于5000万元人民币； 2、投标物资须具有CRCC认证证书； 3、投标物资须具有有效的中铁检验认证中心（或原铁道部产品质量监督检验中心）的质量检验报告； 4、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电〔2012〕32号文要求）； 5、不接受代理商和联合体投标。 | 3000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
| 20 | JCW-7 | 电缆头 | 电气化电缆冷缩式终端头 63kV 1芯240～300mm2∴ | 个 | 160 | 1、生产企业注册资本金不少于5000万元人民币； 2、投标物资须具有CRCC认证证书； 3、投标物资须具有有效的中铁检验认证中心（或原铁道部产品质量监督检验中心）的质量检验报告； 4、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电〔2012〕32号文要求）； 5、不接受代理商和联合体投标。 | 1000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
| 21 | JCW-8 | 地面式自动过分相装置 | 磁钢 | 台 | 120 | 1、生产企业注册资本金不少于1000万元人民币； 2、投标物资须具有有效的中铁检验认证中心（或原铁道部产品质量监督检验中心）的质量检验报告； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电〔2012〕32号文要求）； 4、不接受代理商和联合体投标。 | 1000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
| 22 | JCW-9 | 附加线预绞式保护条 | 套 | 1300 | 1、生产企业注册资金不少于2000万元（含）人民币，代理商注册资金不少于1000万元； 2、投标物资具有CMA或CNAS标志认证试验室的型式试验报告； 3、投标物资须具有近三年时速200km/h及以上铁路正线运营业绩，须提供供货合同和铁路局（公司）供电处出具的相应运行业绩证明（满足原铁道部（现铁路总公司）运供设备电〔2012〕32号文要求）； 4、不接受联合体投标，代理商为唯一授权。 | 1000 | 2017年7月20日至2017年9月30日，怀邵衡铁路沿线指定地点，具体以招标人的书面传真通知为准。 |  |
|  |  | 附加线预绞式接续条 | 套 | 572 |  |  |  |  |
|  |  | 承力索预绞式保护条 | 套 | 13220 |  |  |  |  |
|  |  | 预绞式铠装保护条 | 套 | 150 |  |  |  |  |
|  |  | 预绞式悬垂线夹 | 套 | 800 |  |  |  |  |
|  |  | 预绞式耐张线夹 | 套 | 650 |  |  |  |  |

说明：1、本清单中的到站价格包含货物到达买方指定运达目的地的包装、运费、保险、装卸以及伴随服务的所有费用。

2、供货时间和数量以买方供货通知为准。

3、以上所有物资设备规格型号和数量仅供参考，最终结算数量按照实际交付合格数量结算。