一、工程建设规模

朝凌客专线路长度105km，其中，路基长32.7km，路基土石方896.6×104m3；桥梁50座44.3km；隧道13座28.4km；正线Ⅲ型板式无砟轨道104.671 km，正线铺轨105km，站线铺轨39.022 km，道岔160组；箱梁场3处，板场1处，铺轨基地1处。

主要技术标准：

铁路等级：高速铁路

正线数目：双线

速度目标值：350km/h。

线间距：5.0m

最小曲线半径： 一般7000m，困难地段5500m

最大坡度： 20‰，困难地段不大于30‰。

牵引种类：电力

机车类型：动车组

到发线有效长度：650m

行车指挥方式：综合调度集中

列车运行控制方式：自动控制

线牵引供电方式：AT供电

建筑限界：按《新建时速300～350公里客运专线铁路设计暂行规定》执行